## Slide 1
図A 問題設定：排他接続と、観測できないペア
走行方向 →
RSU 1
RSU 2
RSU 3
車両 A
車両 B
車両 C
車両 D
接続中のペア：受信電力を継続して測れる（1 RSU につき 1 台のみ）
未接続のペア：割当の判断に足る受信電力を測れない
どの車両にどの RSU をいつ与えるかを決めるには、
測っていない相手の電波状況を何らかの方法で補う必要がある
802.15.3e のペアネット方式。規格の受動アソシエーションで分かるのは「つなげる見込みがあるか」の粗い判定にとどまる。

## Slide 2
図B シミュレーションの配置
(a) 上面図
路上駐車 3.2 m
路上駐車 2.4 m
ポール 4 本 × 上流/下流 2 面 = 論理 RSU 8 基（間隔 20 m）
(b) 断面図（高さ関係）
地面
RSU アンテナ
乗用車
車載アンテナ
見通し線が手前車線を
横切る高さ
遮蔽するかどうかは車高で決まる
乗用車
ミニバン
バス
トラック
この線を超える車高が遮蔽する
断面図は奥車線の車両から RSU への見通しを示す。手前車線を横切る高さは 1.87 m で、乗用車（1.5 m）では届かない。本評価では走行車両を遮蔽体として扱わず、電波をさえぎるのは位置の固定された路上駐車 2 台のみである。

## Slide 3
図C 評価の手続き：1 回記録し、手法だけを差し替えて事後再計算する
Gazebo で走行を実行
（50 走行・手法に依存しない）
記録
・軌跡 poses.csv
・全ペアの受信電力 pairs/*.csv
欠落検査
verify_recording.py
評価窓を揃える
走り出しから 35 秒
受動接続
assoc_hold
提案手法
rem_conv
地図なし
rem_cold
機構を1つ外す
rem_nolcb / novar /
nokrig / frozen
理想反応型
oracle
同一の記録＝同一の交通・同一のチャネル実現の上で、通信とスケジューリングだけを再計算する
走行ごとに対にして比較（対差・Wilcoxon 符号順位検定）
Gazebo は不要。手法を増やしても再記録は要らない
再計算は決定論的で、走行ごとの交通の当たり外れが打ち消される
通信計算は車両の運動に影響しないため、軌跡と全ペアの受信電力を一度記録すれば、手法・設定を変えた評価は単一プロセスで再現できる。